# Text boxes

RIGHE

SERVE PER CONTROLLARE GLI ERRORI DI FORMA DI UN OGGETTO

DIVISO IN 100 PARTI

OGNI GIRO CORRISPONDE 1MM; APPROSSIMAZIONE 0,01.

SPOSTAMENTI SUPERIORI AL MM C'E' UN QUADRANTE PICCOLO DIVISO IN 10 PARTI CHE REGISTRA GLI SPOSTAMENTI IN MM

COMPARATORE UNIVERSALE

ORIENTA IL TASTATORE CON UNA QUALSIASI ANGOLAZIONE

PUO' ESSERE ANALOGICO O DIGITALE

TASTATORE RETRATTILE

SI APPOGGIA SULL’OGGETTO DA MISURARE

COMPARATORE

STRUMENTI DI CONTROLLO DIRETTO DELLA FORMA

- FISSE CON 2 BRACCI FISSI CHE FORMANO ANGOLI DI 30° 45° 60° 90° E 120°

- SEMPLICI

- A CAPPELLO

- ANGOLO VARIABILE O SQUADRE FALSE PER MISURARE QUALSIASI ANGOLO CON 2 BRACCI GIREVOLI

SQUADRE

POSSONO ESSERE

SE LUNGHE,  HANNO DEI RINFORZI PER EVITARE DEFORMAZIONI

RIGHE E SQUADRE

MISURA GLI ANGOLI

SEMPLICE

APPROSSIMAZIONE DI 1°

UN CERCHIO CON 4 QUADRANTI, OGNUNO CON UNA SCALA GRADUATA DA 0 A 90

UNIVERSALE

180 GRADI SESSAGESIMALI

APPROSSIMAZIONE INFERIORE AL GRADO, CIOE' 5'

GONIOMETRO