# Text boxes

### PROPRIETA'

### CHIMICHE DEI METALLI

OSSIDAZIONE

CONTATTO CON L'OSSIGENO NELL'ARIA

SE PARZIALE SULLA SUPERFICIE PROVOCA LENTA DISGREGAZIONE,

SE TOTALE IMPEDISCE LA DISGREGAZIONE NEGLI STRATI SOTTOSTANTI

CONTATTO CON L'ACQUA, ARIA, ACIDI, BASI E BATTERI

DISGREGA STRUTTURA CRISTALLINA DEI METALLI

- RIDUCE LA RESISTENZA

- RISCHIO DI DERMAZIONE (GRIPPAGGIO -  MANCANZA DI LUBRIFICAZIONE)

CORROSIONE

A UMIDO: CAUSATA DA AGENTI CHIMICI

A SECCO: PER REAZIONE DIRETTA DEL METALLO CON L'OSSIGENO O GAS

GRADO DI ARRUGGINIMENTO:

- A: SUPERFICI RICOPERTE DA SCAGLIE DI LAMINZIONE , SENZA RUGGINE

- B: SFALDAMENTO E TRACCE DI RUGGINE

- C: DISTACCO DI SCAGLIE DI LAMINAZIONE CAUSATO DALLA RUGGINE E PRESENZA DI CRATERI DI RUGGINE

- D:TANTI CRATERI DI RUGGINE SULLA SUPERFICIE

DIFESA DALLA RUGGINE

CICLO PROTETTIVO,

FASI DEL CICLO PROTETTIVO

- GRASSAGGIO-

- PULIZIA MANUALE- ASPORTARE CON SPAZZOLE,RASCHIETTI ECC.

- PULIZIA MECCANICA – CON SPAZZOLE ROTANTI

- SABBIATURA – SISTEMA + VALIDO; CON ARIA COMPRESSA SPARA MATERIALE ABRASIVO

- DECAPAGGIO – IMMERSIONE DEL METALLO IN VASCHE CON ACIDI

- FOSFATAZIONE – PRAPARAZIONE PER LA VERNICIATURA (AUTO)

DIVERSI TIPI DI VERNICIATURA SECONDO IL GRADO DI PROTEZIONE DA GARANTIRE.

- ATOMIZZAZIONE

- IMMERSIONE

- ELETTRODEPOSIZIONE

- A POLVERE