# Text boxes

### PROPRIETA’ CHIMICO STRUTTURALI

DEI METALLI

STABILISCE DI COSA E’ FATTO E LE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

CONFIGURAZIONE ATOMICA

INSIEME DI ATOMI ORDINATI E REGOLARI:

RETICOLO CRISTALLINO,

DA CUI DIPENDE LA DIMENSIONE E L’ORIENTAMENTO DELL’ATOMO.

OGNI RETICOLO E’ TRIDIMENSIONALE ED E’ COSTITUITO DA CELLE ELEMENTARI

SI OSSERVA CON IL

MICROSCOPIO ELETTRONICO

1

SI PRESENTANO IN

14 CELLE ELEMENTARI DIVERSE,

3 DELLE QUALI SONO DETTE PRINCIPALI:

- CELLA CUBICA A CORPO CENTRATO

(9 ATOMO)

- CELLA CUBICA A FACCE CENTRATE

(14 ATOMI)

- CELLA ESAGONALE (17 ATOMI)

FORMA DEL RETICOLO CRISTALLINO

2

3

RISCHIO DI FORMAZIONE DELLE CRICCHE

(PICCOLE FESSURE ALL’INTERNO DEL MATERIALE)

CAMBIANO CON TECNICHE DI RAFFREDDAMENTO

LAMINAZIONE E ESTRUSIONE

DIMENSIONE E ORIENTAMENTO DEI CRISTALLI

- CRISTALLI A GRANA PICCOLA

POCHI MILLESIMI DI MILLIMETRI E SONO + LAVORABILI

- CRISTALLI A GRANA GRANDE

QUALCHE DECIMO DI MILLIMETRO E SONO PIU’ FRAGILI E DURI

LA DIMENSIONE DIPENDE DAL TEMPO DI RAFFREDDAMENTO

+ E’ LENTO + E’ GRADE LA GRANA DEL CRISTALLO